## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 26 de 2015 V1
1
1
26/06/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
26/06/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 25/15
Durante la semana nuevamente se produjeron precipitaciones en la cuenca del rio Uruguay lo que produjo un importante aumento de aportes en SG teniendo un promedio de 8000 m3/s para la semana
La demanda sufrió un fuerte aumento debido a las bajas temperaturas produciéndose demandas diarias del orden de los 36 GWh la demanda semanal será del orden de los 236 GWh. Se produjo el máximo de demandas de potencia de 1877 el 23/6
El despacho durante la semana fue de acuerdo a lo programado, generación auto despachada y convocable, Terra y Motores de CB a pleno, Palmar para cota de 39,1 m y Salto Grande cerrando la demanda. Para cubrir el pico se despacharon TGs, pero no por orden de costos sino por su aporte a disminuir la carga por los trafos de 500 kV.
En vista de la situación de pronósticos se reprogramo la semana en función del aumento de aportes en SG y se adelanta lo programado para la semana 26 pasando Terra luego de SG.
Para controlar las sobrecargas del trafo de MVA5 en caso de contingencia se despachó generación forzada.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 26
Los pronósticos de temperaturas indican un descenso de la misma para los últimos días de la semana lo que produciría nuevamente aumento en las demandas.
Existen importantes pronósticos para la cuenca del río Uruguay y escasos para las cuencas del río Negro.
La previsión de aportes para SG calculados sin lluvias es del orden de 5900 m3/s.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
De la corrida de SIMSEE (caso 2 con una cota mínima de palmar de 39.0m) se observa que el modelo despacha a pleno motores antes que los recursos hidráulicos y realiza un despacho de 40 MW medios en PTA para dejar la cota de Salto del orden de 34,30m. Dado que existen nuevos pronósticos fundamentalmente sobre la cuenca de Salto se entiende no seria conveniente despachar maquinas TGs a menos que sea necesario por picos de potencia por lo que esa energía se sustituiría con Salto y Palmar. Por lo que el despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados.
Motores de Central Batlle a pleno.
Generación distribuida convocable.
Salto para cota 34,10m.
Palmar para cota 38,80m.
Bonete cierra demanda para cotas de Salto y Palmar.
Como los pronósticos mas importantes son para Salto el despacho de Bonete será menor al principio de la semana

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
26/06/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Menos Rio Negro por reprogramación semanal
APR´´s y PTA por potencia y forzado por trafo MVA

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsión de generación eólica en base de datos del 19/06/15

## Slide 13: Semana próxima
13
26/06/2015
13

## Slide 14: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 15: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 18: Programación semanal 2015-26
18
26/06/2015
18
Notes: 18

## Slide 19: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 3 por 4 semanas (calculados con y sin pronósticos de precipitaciones)
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.3 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, estacional 1349

## Slide 24: Caso libre pero sin vertido en Baygorria, estacional 1349

## Slide 26: SIMSEE

## Slide 27: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349

## Slide 29: Ídem caso anterior pero con cota mínima en Palmar de 39.0 m

## Slide 30
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 31: MENSUAL

## Slide 32: Programa de generación de la semana 26/15:
32
26/06/2015
32

## Slide 33: Programa semanal (jueves)

## Slide 34: Programa semanal

## Slide 35: Programa semanal

## Slide 36: Previsión de principales trabajos en la red