## Slide 1: Complementariedad de los recursos solar–eólico y su correlación con la demanda REPORTE FINAL REF: MIEM-DNE PT 005 2016 Autores: Milena Gurin, Eliana Cornalino, Andrés Guggeri, Rodrigo Alonso, Gianina Giacosa, Gonzalo Abal, Rafael Terra y Ruben Chaer. Institutos: IIE, IMFIA, LES de UdelaR

## Slide 2: Expansión prevista renovables
EXPANSIÓN EÓLICA
EXPANSIÓN SOLAR

## Slide 3: Proyección Demanda

## Slide 4: Tecnologías disponibles
EOLICA:
precio de expansión de la eólica 69 USD/MWh, de los cuales 9 USD/MWh corresponden a costos de expansión de la red eléctrica.
SOLAR:
costo de expansión con esta tecnología de 80 USD/MWh, lo que incluye 14 USD/MWh como costo de expansión de la red eléctrica

## Slide 5: Proyección Costo Combustibles
NADIE SABE CUAL SERÁ LA EVOLUCION DE PRECIOS del petróleo y del gas natural
fuente: EIA
Energy Outlook 2016

## Slide 6: Proyección Costo Combustibles
Se consideraron dos escenarios:
  Escenario de Referencia con la proyección del precio del Brent de la EIA
  Escenario de Precio Bajo que puede considerarse o bien que se verifica el escenario de Precios Bajos del Brent de la EIA o que se dispone de Gas Natural en abundancia en Uruguay.

## Slide 7: Integración regional
A los efectos de la planificación del sistema de generación de Uruguay se prefiere adoptar la hipótesis de “mercado cerrado”
ARGENTINA
no hay operativos contratos de respaldo entre los paises pero si un acuerdo operativo por el cual las centrales térmicas que no están despachadas para un mercado son puestas a disposicion para el otro mercado a su costo variable de generación mas un margen exportador (que ha variado entre 30 y 100 USD/MWh según la situación de los paises).
BRASIL
Los precios en el submercado de la región sur de Brasil están correlacionados con los precios de Uruguay dado que ambas regiones están vinculadas por la hidraulicidad de sus centrales hidroeléctricas.

## Slide 8: CASOS DE ESTUDIO

## Slide 9: Caso Base: Plan óptimo de expansión considerando complementariedad de los recursos

## Slide 10: Caso Sol60: Sensibilidad al precio de la energía Solar

## Slide 11: Casos F100 y F300: Central de Bombeo y Acumulación

## Slide 12: Casos F100 y F300: Central de Bombeo y Acumulación
Valor marginal de la potencia de filtrado con capacidad de almacenamiento de 8 horas
Rendimiento decreciente de la inversión en filtrado

## Slide 13: Caso Pbajo: Escenario de petróleo bajo
Comparación de la generación térmica esperada promedio anual entre caso Base y PBajo.

## Slide 14: Caso CEGH_Des: Re-Optimización con CEGHs desacoplados

## Slide 15: Caso CEGH_Des: Re-Optimización con CEGHs desacoplados
Comparación expansión CEGHDes vs BASE

## Slide 16: Efecto sobre el despacho térmico de la correlación negativa entre eólica y solar

## Slide 17: Análisis de correlaciones entre las ERNC y la Demanda

## Slide 18: Tratamiento de la Demanda
Factor aplicado a cada dato de demanda di

## Slide 19: Representación de la potencia Eólica y Solar con el modelo de 4 puntos
Distribución potencia SOLAR:
toda la potencia se asigna a SA
Distribución potencia EOLICA:
proporcional al inverso de la distancia entre cada parque y los respectivos
4 puntos de referencia

## Slide 20: Representación de la potencia Eólica y Solar con el modelo de 4 puntos
Coeficientes de correlación entre potencia real de los parques y generación simulada en cada uno de los 4 puntos
verifican la hipótesis de distribución proporcional al inverso de la distancia.

## Slide 21: Representación de la potencia Eólica y Solar con el modelo de 4 puntos

## Slide 22: Representación de la potencia Eólica y Solar con el modelo de 4 puntos

## Slide 23: Representación de la potencia Eólica y Solar con el modelo de 4 puntos

## Slide 24: Correlación de la Demanda con la Temperatura

## Slide 25: Correlación de la Demanda con la Temperatura
Ajuste parabólico por mínimos cuadrados

## Slide 26: Anomalías de la Demanda según temperatura y potencia eólica

## Slide 27
        FIN