## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 37 de 2016 V2
1
1
09/09/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
09/09/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 36
El despacho durante la semana ha sido con los generadores auto despachados y recursos hidráulicos.
A partir del martes de declaro riesgo de vertimiento en el SIN debido a un aumento de aportes de las centrales hidráulicas y de la generación eólica.
Se realizaron ofertas de energía a CAMMESA durante toda la semana la que no fue aceptada.
El día lunes se abrieron vertederos en Baygorria, el miércoles en Palmar y esta previsto para el viernes verter en Bonete.
A los efectos de no entrar en una situación de riesgo de vertimiento en SG se redujo generación del río Negro como forma de reducir dicho riesgo.
En algunas madrugadas fue necesario reducir la generación eólica previéndose además que a partir de mañana Salto Grande deba generar a pleno inclusive antes que la generación eólica.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 37
A la fecha los pronósticos de precipitaciones son escasos y dispersos dependiendo del modelo consultado.
Se prevé que las demandas continúen siendo bajas principalmente durante el fin de semana donde la temperatura ascenderá levemente.
Se prevé una semana con una generación eólica media.
En las condiciones actuales y de acuerdo a las consultas realizadas a CAMMESA, no se prevé que se exporte durante la semana.
En vista de la evolución de cotas previstas en función de los aportes calculados sin lluvias y la generación eólica prevista se continua con la declaración de riesgo de vertimiento.

## Slide 5
Modelos
Todas las corridas se realizaron con aportes sin lluvias.
Ninguna de ellas exporta.
CPC:
No se corrió debido a la declaración de riesgo de vertimiento
SIMSEE:.
El caso libre con horizonte de una semana con MP sin exportación genera con los recursos auto despachados, Palmar a pleno y cierra las demanda con Salto y Bonete, dejando las cotas de estos lagos en 34.50m y 80.60m respectivamente. Exportando 34 GW/h

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista de lo anterior, el despacho propuesto el siguiente:
Auto despachados.
Salto hasta pleno.
Río Negro cerrando la demanda con vertederos abiertos.
Térmico de ser necesario por potencia.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
09/09/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (miércoles) Comparación previsto-ejecutado producción

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, martes)

## Slide 14: Semana próxima
14
09/09/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 02/09 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 09/08 (viernes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 20: Programación semanal 2016-37
20
09/09/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN
No se corrió OPERGEN por declaración de riesgo de vertimiento

## Slide 24: Corto plazo, SimSEE libres horizonte una semana

## Slide 26: Programa de generación de la semana 37/16:
26
09/09/2016
26

## Slide 27: Programa semanal (miércoles)

## Slide 28: Datos energéticos diarios

## Slide 29: Datos hidráulicos diarios

## Slide 30: Principales trabajos en la red