## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 51 de 2015 V1
1
1
18/12/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
18/12/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 50/15
Durante la semana el despacho se ha realizó con los generadores auto despachados y Salto Grande a pleno, el río Negro cierra la demanda a cota constante. El día lunes debido a la tormenta que causo problemas de trasmisión fue necesario despachar unidades térmicas para poder reponer el servicio
En vista de los programas enviados por CTM calculados con el modelo GFSI y visto que se podía llegar a un escenario con 600 MW de potencia en Salto Grande para ambos países se decide probar todas las unidades térmicas de arranque rápido que no se utilizaron durante el corte.
En algunos horarios donde no estaba despachado el rio negro y quedaban excedentes de salto se exportaron los mismos a Argentina. Adicionalmente y a partir del jueves de tarde se comenzaron a exportar excedentes del río Negro.
Se han producido lluvias muy intensas durante la semana que han tenido efectos muy importantes en Salto Grande y no tanto en Río Negro (estos últimos se están evaluando)
Durante el miércoles y en vista de la baja potencia disponible en Salto Grande y el bajo eólico se obtuvo potencia en modalidad devolución por parte de Argentina

## Slide 4
Durante el jueves de la semana anterior existió un problema de comunicaciones en UTE que genero diversos problema asociados al registro y transmisión de datos que terminaron resolviéndose en el fin de semana
Durante el lunes se produjo una falla en la estación de 500/150 MVA produciendo desperfectos en la misma que produjo una gran perturbación en el sistema electrico. La reposición del mismo demoró del entorno de una hora.

## Slide 5: Perspectivas para la semana 51
De acuerdo a las previsiones de temperaturas y a las características de la semana entrante no se esperan demandas altas.
A la fecha continúan las lluvias y existen pronósticos adicionales tanto para el río Negro como para el Uruguay.
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
    Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de casi 22,000 m3/s sin lluvias y 25,000 con lluvias
    Cabe recordar que CTM informo durante la semana aportes en Salto grande con el modelo GFS I de hasta 40,000 m3/s
    Río Negro, en este momento todos los vertederos están cerrados y exportando excedentes. Se están realizando los correspondientes hidrógrafos para poder evaluar los aportes a los diferentes lagos. Existe gran incertidumbre en los escurrimientos que podrán producirse

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando, a las muy altas cotas de en el Río Negro y a los aportes que cuenten dichas centrales, el despacho propuesto es:
  Auto despachados.
  Salto a pleno exportando excedentes.
  Rio negro cerrando la demanda y exportando excedentes

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
18/12/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Precipitaciones recientes en río Negro
Foto satelital de las 9:00 hs de hoy

## Slide 14: Previsiones de generación eólica

## Slide 15: Previsión FING total país idem anterior

## Slide 16: Previsiones diarias, base Meteologica corregidas por parques aún no pronosticados (pequeños y en mismo sitio) y disponibilidad
WARNING: SE COMPARA POTENCIA MEDIA CON POTENCIA INSTANTANEA AL FINAL DE LA HORA
Temporal
Temporal y corte de energía
Mantenimiento de Peralta I y II

## Slide 17: Previsión eólica semana 51 (jueves)

## Slide 18: Semana próxima
18
18/12/2015
18

## Slide 19
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 20
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 22: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 23: Programación semanal 2015-51
23
18/12/2015
23
Notes: 23

## Slide 24: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 25: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 26: MODELOS

## Slide 27: Mediano plazo, aportes en etapa 2 de ……..

## Slide 28: Caso libre, escenario sin lluvias

## Slide 30: SimSEE, CASO LIBRE

## Slide 32: Programa de generación de la semana 51/15:
32
18/12/2015
32

## Slide 33: Programa semanal (viernes)
NO APORTA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTE SEMANA

## Slide 34: Principales trabajos en la red
Las pruebas de conversora se postergan hasta el 11 de energo