## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 52 de 2015 V3
1
1
24/12/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
24/12/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 51/15
Durante la semana el despacho se realizó con los generadores auto despachados y Salto Grande a pleno, el río Negro cierra la demanda a cota constante.
Se estarán exportando excedentes hidráulicos durante toda la semana
Se recibió energía de Argentina reemplazando generación térmica en carácter de energía a devolver (spot quedó en cero)
Han continuado las precipitaciones en todas las cuencas con un pronunciado aumento de aportes en todas las centrales.
Salto Grande está teniendo su mayor crecida desde que se construyó la central. Están en alerta 1.
La potencia disponible en SG ha sido del orden de los 600 MW para Uruguay.
Terra está vertiendo desde hoy.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 52 (informacion de miércoles 23)
Existen algunas previsiones de temperaturas muy altas para el fin de semana y por tanto se esperan demandas altas para esas fechas.
Adicionalmente a todas las lluvias ya acontecidas , continúan las mismas y existe una alerta naranja aún vigente hasta la tarde para el río Negro. Existen registros pluviométricos correspondientes al día de ayer martes del orden de 180 mm caídos en algún pluviómetro de la cuenca inmediata de Salto Grande.
Existen pronósticos de precipitaciones adicionales a las que se están produciendo ahora.
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
    Río Uruguay, CTM informa el día de hoy aportes extremadamente altos con picos superiores a los 30.000 m3/s sin lluvias . CTM realizara una operación extraoridnaria llevando el lago aguas arriba a cotas de 37,7 m. La potencia disponible programada por CTM es de aproximadamente de 1100 MW para ambos países.
    Río Negro, se abrirá vertederos en el día de mañana jueves a 200 m3/s y estará abierto al menos hasta el 2/1. Se estima que Palmar pueda evitar el vertimiento. Lo anterior no contabiliza precipitaciones adicionales que se estén produciendo ahora .

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando, a las muy altas cotas de en el Río Negro y a los aportes que cuenten dichas centrales, el despacho propuesto es:
  Auto despachados.
  Salto a pleno exportando excedentes.
  Rio negro cerrando la demanda y exportando excedentes
  Para cubrir pico podrá entrar térmico o con energía desde Argentina en devolución.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
24/12/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (miércoles)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Precipitaciones recientes en río Negro

## Slide 13: Previsiones de generación eólica

## Slide 14: Previsión FING total país ídem anterior

## Slide 15: Previsiones diarias, base Meteologica corregidas por parques aún no pronosticados (pequeños y en mismo sitio) y disponibilidad
WARNING: SE COMPARA POTENCIA MEDIA CON POTENCIA INSTANTANEA AL FINAL DE LA HORA

## Slide 16: Previsión eólica semana 52 (martes)

## Slide 17: Semana próxima
17
24/12/2015
17

## Slide 18
Previsión temperaturas (Accuweather, miércoles)

## Slide 19
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (miércoles)

## Slide 20: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (miércoles)

## Slide 21: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 22: Programación semanal 2015-52
22
24/12/2015
22
Notes: 22

## Slide 23: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 24: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 25: MODELOS

## Slide 26: Mediano plazo, aportes en etapa 2 de 4300 m3/s en la segunda etapa

## Slide 27: Mediano plazo, aportes en etapa 2 de 8000 m3/s en la segunda etapa

## Slide 28: Caso libre, escenario sin lluvias

## Slide 30: SimSEE, CASO LIBRE

## Slide 32: Programa de generación de la semana 52/15:
32
24/12/2015
32

## Slide 33: Programa semanal (jueves)

## Slide 34: Principales trabajos en la red
Las pruebas de conversora se postergan hasta el 11 de energo