## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 16 de 2017 V1
1
1
22/04/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
22/04/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 16 y perspectivas semana 17
El despacho ha sido básicamente hidráulico aunque en algunos días el despacho ha necesitado por potencia térmico de hasta PTA.
Durante la semana se han producido precipitaciones muy importantes en todas las centrales que han producido apertura de vertederos en todas las represas.
En Salto Grande las principales precipitaciones se han producido en la cuenca inmediata por lo que los aportes han subido significativamente hasta un pico de 22.000 m3/s. Los citados aportes no han producido aun un descenso en la potencia disponible que produzca la entrada de térmico. La potencia mínima disponible de SG ha sido de 1700 MW para ambos países.
En caso de darse las lluvias previstas Salto Grande esara con vertederos abiertos por 10 días al menos.
En vista que las lluvias fueron fundamentalmente en la cuenca inmediata, si no se consideran las lluvias previstas los aportes bajan rápidamente.
En el río Negro se produjeron lluvias importantísimas en todas las cuencas pero mayores comparativamente en la cuenca de Terra.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 17
Se han abierto vertederos en todas las centrales
  Terra se abrió vertederos el 18 y se prevé que se abra en banda el sábado. Se estima llegue a 82,7 m
  Palmar se abrió vertederos el 17 llegando a un pico de vertido de 5500 m3/s, alcanzando cotas máximas aproximadas de 41.6 y 8.25 m en Palmar y Mercedes respectivamente.
Cabe destacar que los aportes en Terra puntualmente han alcanzado promedios del orden de 8000 m3/s
Se han realizado pruebas de la conversora con dirección Brasil – Uruguay. En el día de hoy viernes se instala nuevo software de control de la conversora y se realizaran pruebas de hasta 500 MW. Para las mismas se deja margen en todas las hidráulicas

## Slide 5
Modelos
Comentarios
No presentan interes

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente a evaluar el lunes:
  Auto despachados.
  Hidráulico a pleno
  Térmico en caso de ser necesario

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
22/04/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción
MAS RÍO NEGRO POR EXPORTACION A ARGENTINA
MAS TERMICO POR MENOS POTENCIA EN SG Y PUREBAS DE CONVERSORA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Hidrógrafo Terra, sin considerar pronósticos de precipitaciones

## Slide 14: Hidrógrafo de Palmar sin considerar lluvias previstas

## Slide 15: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 16: PRONOSTICOS SEMANA 16/16 (jueves)

## Slide 17: Previsiones de generación eólica fecha 21/4/16

## Slide 18: Semana próxima
18
22/04/2016
18

## Slide 19
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 20
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC BRAMS (3 Dias) - (5 x 5 km)
(actualizado viernes)
Viernes

## Slide 21
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC BRAMS (3 Dias) - (5 x 5 km)
(actualizado viernes)
Sábado
Viernes

## Slide 22
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC BRAMS (3 Dias) - (5 x 5 km)
(actualizado viernes)
Domingo

## Slide 23
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
viernes

## Slide 24
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (actualizado viernes)
sábado

## Slide 25
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 26
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
lunes

## Slide 27
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
martes

## Slide 28: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) miércoles

## Slide 29: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (jueves)

## Slide 30: Acumulados precipitaciones fuentes CPTEC E INMET, 5 Y 7 dias respectivamente

## Slide 31: Programación semanal 2016-17
31
22/04/2016
31
Notes: 31

## Slide 32: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 33: MODELOS

## Slide 34: SimSEE, caso libre

## Slide 36: Programa de generación de la semana 17/16:
36
22/04/2016
36

## Slide 37: Programa semanal (jueves)

## Slide 38: Datos energéticos diarios

## Slide 39: Datos hidráulicos diarios

## Slide 40: Principales trabajos en la red