## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 41 de 2015 V1
1
1
08/10/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
08/10/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 40/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno. Se exportaron excedentes durante toda la semana.
Se han producido nuevamente precipitaciones importantes tanto en la cuenca del río Negro como en la inmediata y media de Salto Grande. A su vez se estima que continúen las mismas durante el viernes de la presente semana.
En el día de hoy viernes CTM informa un aumento significativo de aportes.
Se vertió durante toda la semana en el río Negro.
En vista de la situación hidrológica se exportó durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 108 GWh.
En particular el jueves se generó con eólica 15766 MWh cubriendo un 53 % de la demanda con dicho recurso superando los 700 MW de potencia.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 41
A la fecha existen importantes pronósticos de precipitaciones adicionales para la cuenca media y alta de Salto Grande con acumulados del orden de 200 mm en la cuenca alta.
CTM ha informado picos de aportes de 12500 m3/s sin lluvias previstas.
Se prevé que Terra vierta toda la semana en valores de entre 1300 y 1100 m3/s lo que sumado al turbinado de la central supera el turbinado a pleno de Palmar por lo que todo el río Negro verterá durante la semana.
Se prevé que la unidad 3 de Palmar salga por mantenimiento durante la semana lo que quedará supeditado a la evolución de la potencia disponible de SG.
De acuerdo al programa previsto para la semana entrante se deberá exportar durante la semana.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
  Auto despachados.
  Terra a pleno
  Palmar a pleno
  Salto cierra la demanda exportando los excedentes

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
08/10/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
08/10/2015
12

## Slide 13: Previsión temperaturas (Accuweather, jueves)

## Slide 14: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 15: Acumulados precipitaciones 5 y 7 días CEPTEC e INMET (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 17: Programación semanal 2015-41
17
08/10/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: SimSEE, CASO LIBRE CON EROGADO MINIMO EN TERRA

## Slide 26: Programa de generación de la semana 41/15:
26
08/10/2015
26

## Slide 27: Programa semanal (jueves)

## Slide 28: Programa semanal

## Slide 29: Programa semanal