## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 48 de 2015 V1
1
1
27/11/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
27/11/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 47/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, rio Negro y Salto Grande a pleno.
En vista de la situación hidrológica se exportará durante toda la semana un monto de energía de aproximadamente 93 GWh.
Durante la semana se realizaron cierres parciales de la central Terra
En función del descenso del vertido de Terra se comenzó a modular la generación de Palmar
Por diferentes motivos las pruebas en la conversora de Melo solo se ha llegado a intercambiar 150 MW, aunque se espera que hoy se pueda superar este monto.
Se están produciendo precipitaciones en las cuencas delos ríos Negro y Uruguay y se cuenta con alerta meteorológica nivel naranja por precipitaciones importantes para el norte del país
El sábado quedo nuevamente disponible la central Motores

## Slide 4: Perspectivas para la semana 48
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante vertido hasta el 01/12/2015 por lo menos. Aportes del orden de 8000 m3/s sin lluvias y 9600 m3/s con lluvias previstas.
  Río Negro, se espera que Terra vierta algunos días más aun sin producirse precipitaciones, situación que podría extenderse de ocurrir nuevas precipitaciones, Palmar esta con vertederos cerrados.
Para la semana entrante adicionalmente a las precipitaciones que se están produciendo hoy, existen mas pronósticos de precipitaciones para ambas cuencas
Se estima se continuaran las pruebas de la conversora durante el sábado yel resto de la semana entrante de ser posible.
De acuerdo al programa previsto (aportes sin lluvias de ayer se deberá exportar hasta el domingo) aunque esto seguramente cambie y sean mas días.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo al programa previsto por CTM debido a los altos aportes que se están registrando y a los pronósticos de nuevas precipitaciones para todas las cuencas, se mantiene el riesgo de vertimiento para todo el sistema hasta el día lunes inclusive. El despacho propuesto hasta ese día es:
  Auto despachados.
  Salto a pleno exportando excedentes.
  Terra para cota de 80.70m.
  Palmar para cota de 40.10m.
  El día lunes se revisara la programación para el resto de la semana.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
27/11/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Previsiones de generación eólica
En pronóstico de UTE, en el pronóstico falta parques Melowind y Carape I+II, mientras el real los contiene

## Slide 13: Semana próxima
13
27/11/2015
13

## Slide 14
Previsión temperaturas (Accuweather, jueves)

## Slide 15: Foto satelital correspondiente a las 0900 horas UY

## Slide 16
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 18: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 19: Programación semanal 2015-48
19
27/11/2015
19
Notes: 19

## Slide 20: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 21: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo

## Slide 24: Caso libre, aportes sin lluvias sin dejar que Terra baje de 80,7 metros

## Slide 26: SimSEE, CASO LIBRE

## Slide 28: Programa de generación de la semana 48/15:
28
27/11/2015
28

## Slide 29: Programa semanal (jueves)
No están consideradas las pruebas de la conversora

## Slide 30: Programa semanal

## Slide 31: Programa semanal (jueves)

## Slide 32: Principales trabajos en la red
Las pruebas de conversora son hasta hora 18 de Brasil